## Slide 1
Atualização FW HDV130 via HTS32
1-Acessar a HTS32.
*(se o FW já estiver carregado na HTS32, siga para o passo 3):
2-Manutenção / 2.Controle do Sistema / 1.Transferência de Firmware para o PABX.
Selecionar Local do PC, o Arquivo de FW mais recente (PHDV1XX_007_000_000)

## Slide 2
Atualização FW HDV130 via HTS32
3-Manutenção / 2.Controle do Sistema / 2.Atualização de Firmware.
Selecionar o HDV destino e “Executar”

## Slide 3
Atualização FW HDV130 via HTS32
O HDV irá reiniciar e atualizar.
Atenção: a maior versão que pode ser atualizada via HTS32 é a V7.
Para uso fora da HTS32, podem ser utilizados FW mais recentes, mas o procedimento de upgrade é diferente.